# Bijzondere leveringsvoorwaarden

- Parkeermogelijkheid van +/- 15 m.

- De gebouwen moeten winddicht zijn.

- Spuiten van de isolatie gebeurt na bezettingswerken en na het plaatsen van alle leidingen op de draagvloer, deze dienen zo vlak mogelijk op de draagvloer te liggen en om de +/- 80 cm met beugels in de draagvloer bevestigd worden.

- De draagvloer moet droog, stof- en vetvrij zijn.

- Stofzuigen is aanbevolen om een goede hechting te bekomen tussen de isolatie en de draagvloer.

- Hoekprofielen van bezettingswerk mogen onderaan niet uitsteken omdat deze kunnen beschadigd worden door onze slang en/of schuurmachine. Eventuele geleden schade is voor de bouwheer.

- Minimum temperatuur bij uitvoering is +/- 5°, wanneer er gespoten moet worden beneden de 5°, is dit op risico van de klant.

# Aard van de werken

- volledig afdekken van ramen en de muren +/- 80 cm hoogte (excl. erkers, verandas en grote glaswanden).

- spuiten van PUR isolatie op de gevraagde dikte.

- de uitgevoerde oppervlakte wordt opgemeten na de werken.

- schuren van de toplaag indien nodig vanaf +/- 5 cm of als alle verluchtingsbuizen, afvoerbuizen en leidingen onder de te schuren oppervlakte liggen. Als er ondanks voorgaande voorwaarden toch geschuurd moet worden kunnen buizen of leidingen die aan de oppervlakte liggen beschadigd worden. Kosten uit deze beschadigingen zijn steeds voor rekening van de klant.

- onze vrachtwagens zijn uitgerust met stroomgroep, perslucht en materiaalslangen tot 90 m.